Anvisning för vattenprovtagning vid anhållan om befrielse från skyldighet att ansluta sig till vattentjänstverkets ledningsnät enligt lag om vattentjänster (119/2001)

# Referens: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2001).

# Kvalitetskraven på hushållsvatten som enstaka hushåll själva skaffar skall uppfyllas vid den punkt där vattnet tappas ur vattenkranen, eller om vattenkran saknas, vid den punkt där vattnet tas ur hushållsvattenbrunnen.

Följande analyser skall göras:

Högsta tillåtna koncentration

Ammonium			0,50 mg/l

Nitrat			50 mg/l

Nitrit			0,5 mg/l

Klorid 			100 mg/l

Mangan 			100 μg/l l

Järn 			400 μg/l

Sulfat 			250 mg/l

KMnO4-tal			20 mg/l

CODMnO2 			5 mg/l

Koliforma bakterier 		100 cfu/100 ml

### E. coli			0 cfu/100 ml

Intestinala enterokocker		0 cfu/100 ml

Målnivå

pH 			6,5 - 9,5

Konduktivitet 		2 500 μS/cm

Turbiditet 			1,0 NTU

Färgtal			5

Lukt och smak		Ingen tydlig främmande lukt eller smak

Ur borrbrunnar analyseras också:

Högsta tillåtna koncentration

Radon			1000 Bq/l

Arsen			10 μg/l

Fluorid			1,5 mg/l

Ur ringbrunnar analyseras också:

Högsta tillåtna koncentration

Pesticider	 		0,10 μg/l

Pesticider, totalt		0,50 μg/l

Vatten som används av ett företag inom livsmedelsbranschen skall uppfylla kvalitetskraven vid den punkt där vattnet används. Analyserna är de samma som för privata hushåll, men gränsvärdena är annorlunda.

Vid kontrollundersökningarna skall analysmetoder enligt SFS-EN-standarderna eller SFS-standarderna användas, eller om sådana saknas, analysmetoder enligt ISO-standarderna. Vid kontrollundersökningarna kan också sådana metoder användas som är minst lika noggranna och tillförlitliga som metoderna enligt SFS-EN-standarderna, SFS-standarderna eller ISO-standarderna.