Ohjeet näytteenottoon anottaessa vesihuoltolain (119/2001) mukaista vapautusta liittymisvelvollisuudesta vesilaitoksen vesijohtoon.

# Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 17.5.2001/401

Yksittäisten kotitalouksien itse hankkiman talousveden on täytettävä laatuvaatimukset siinä kohdassa, jossa vesi otetaan vesihanasta, tai vesihanan puuttuessa talousvesikaivosta.

## Seuraavat analyysit edellytetään tehtäväksi

Enimmäispitoisuus

Ammonium			0,50 mg/l

Nitrat			50 mg/l

Nitrit			0,5 mg/l

Kloridi 			100 mg/l

Mangaani 			alle 100 μg/l l

Rauta 			alle 400 μg/l

Sulfaatti 			250 mg/l (1,4)

KMnO4-luku 		20 mg/l

CODMn, 			O2 5 mg/l

Koliformiset bakteerit 		alle 100 pmy/100 ml

E.coli			0 pmy/100 ml

Suolistiperäiset enterokokit	0 pmy/100 ml

Tavoitetaso

pH 			6,5 - 9,5

Sähkönjohtavuus alle 		2 500 μS/cm

Sameus 			1,0 NTU

Väriluku			 5

Haju ja maku 		ei selvää vierasta hajua tai makua

Porakaivoista määritetään näiden lisäksi:

Enimmäispitoisuus

Radon			1000 becquerel/l

Arseeni			10 μg/l

Fluoridi 			1,5 mg/l

Rengaskaivoista  lisäksi:

Enimmäispitoisuus

Torjunta-aineet 		0,10 μg/l (6 ja 7)

- ” - yhteensä 			0,50 ”

Elintarvikealan yrityksessä käytettävän veden on täytettävä laatuvaatimukset siinä kohdassa, jossa vesi käytetään. Analyysivalikoima on sama mutta raja-arvot eri.

Valvontatutkimuksissa on käytettävä SFS-EN-standardien tai SFS-standardien mukaisia määritysmenetelmiä tai niiden puuttuessa ISO-standardien mukaisia määritysmenetelmiä. Valvontatutkimuksissa voidaan käyttää myös sellaisia menetelmiä, jotka määritystarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan vastaavat vähintään SFS-EN-standardien, SFS-standardien tai ISO-standardien mukaisia menetelmiä.